## Slide 1: 海思平台NB-IoT系列模组功能介绍
Hayden.Wang
2019年05月

## Slide 2
  Hisi平台系列模组
各模组软件功能差异
云平台连接功能
应用协议功能

## Slide 3: Hisi平台系列模组： V120平台

## Slide 4: Hisi平台系列模组： V150平台国内版本

## Slide 5: Hisi平台系列模组：V150平台海外版本

## Slide 6
  Hisi平台系列模组
各模组软件功能差异
云平台连接功能
应用协议功能

## Slide 7: 模组软件功能： V120 平台
Firmware | Common Function |  |  |  | Protocol Function |  | Special Function |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SIMCardCompatibility | Network | NetLight | URC/RI | UDP | COAP | PSM | Dfota | NONIP | SMS | Self-registration | CDRX | Back off | NITZ | OneNet | DTLS
常规版本 | √ | √ | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | √
_ONT版本 | √ | √ | x | √ | √ | √ | √ | x | √ | √ | x | √ | √ | √ | √ | x

## Slide 8: 模组软件功能： V150 平台
Firmware | System Function |  |  |  | Protocol Function |  |  |  | OneNet | 
 | SIMCardCompatibility | Network | NetLight | URC/RI | UDP | TCP | MQTT | Basic CoAP | Dfota | Lwm2m
常规版本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x
全BandONT版本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | √ | √
Firmware | CT IoT |  |  | Special Function |  |  |  |  |  |  | 
 | Dfota | CoAP | Lwm2m | PSM | CDRX | Back off | NITZ | NONIP | SMS | Self-registration | DM
常规版本 | √ | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x
全BandONT版本 | √ | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √

## Slide 9: 模组软件功能: 期望NB模组还有哪些功能?
期望NB模组还有哪些功能?

## Slide 10
  Hisi平台系列模组
各模组软件功能差异
云平台连接功能
应用协议功能

## Slide 11: 应用协议功能： UDP的使用
AT+QREGSWT=2 //Disable registration function of Huawei’s IoT platform
OK
… //Connect to network
AT+CGPADDR //Query the IP address of the module
+CGPADDR:0,10.3.42.109
OK
AT+NSOCR=DGRAM,17,0,1 //Create a socket
1
OK
AT+NSOST=1,220.180.239.212,8012,5,1245783132,100 //Send a message
1,5
OK
+NSOSTR:1,100,1 //Datagram is sent by RF
+NSONMI:1,5 //Received the message
AT+NSORF=1,5 //Read the message
1,220.180.239.212,8012,5,1245783132,0
OK
AT+NSOCL=1 //Close the socket
OK

## Slide 12: 应用协议功能： UDP的注意点
需要关闭OC 平台的自动注册功能。
必须使用AT+NSOCR命令返回的Socket的编号。
命令返回OK 不能指示数据成功发送的UDP服务器。
可以通过通过<sequence> 参数来指示数据的发送情况。

## Slide 13: 应用协议功能： TCP的使用
AT+QREGSWT=2 //Disable registration function of Huawei’s IoT platform
OK
… //Attach on network
AT+CGPADDR //Query the IP address of the module
+CGPADDR:0,10.3.42.79
OK
AT+NSOCR=STREAM,6,0,1 //Create a socket
1
OK
AT+NSOCO=1,220.180.239.212,8009 //Connect to the server
OK
AT+NSOSD=1,4,01020304,0x100,101 //Send the messages
1,4
OK
+NSOSTR:1,101,1 //Datagram has been confirmed to be received by the server
+NSONMI:1,4 //Received the message
AT+NSORF=1,4 //Read the message
1,220.180.239.212,8009,4,01020304,0
OK
AT+NSOCL=1 //Close the socket
OK

## Slide 14: 应用协议功能： TCP的注意点
需要关闭OC 平台的自动注册功能。
必须使用AT+NSOCR命令返回的Socket的编号。
命令返回OK 不能指示数据成功发送的TCP服务器。
可以通过通过<sequence> 参数来指示数据的发送情况。
+NSOSTR:<socket>,<sequence>,<status> 可以指示数据被接收的情况。
若网络不好的时候， 关闭Scoket底层超时时间为120s。

## Slide 15: 应用协议功能： MQTT
Quectel_BC35-G&BC28_MQTT_Application_Note_V1.0.pdf

## Slide 16: 应用协议功能： MQTT的注意点
已经获得了阿里的认证。
不支持TLS

## Slide 17: 应用协议功能： 协议CoAP
Quectel_BC35-G&BC28_CoAP_Application_Note_V1.0.pdf

## Slide 18: 应用协议功能： LwM2M
LwM2M 协议该怎么弄 ？？？？

## Slide 19
  Hisi平台系列模组
各模组软件功能差异
云平台连接功能
应用协议功能

## Slide 20: 云平台连接功能： 电信IOT平台连接

## Slide 21: 云平台连接功能： 移动OneNET平台连接

## Slide 22: 云平台连接功能： 联通云平台连接
关于联通的云平台有收集到：泰利特平台、华为OC平台， 诺基亚的睿信平台，艾拉平台，北京联通的CoAP平台。
联通的主力平台是什么？？ 泰利特？？
我们已经有BETA版本可以连接联通泰利特的平台。

## Slide 23: 常见问题交流与梳理
  华为IoT平台
在不使用连接华为IoT平台功能时，请使用AT+QREGSWT=2命令设置禁止注册模式。
平台的Lifetime 参数，默认是每24*0.9H 更新一次。
  OneNET平台
Observe请求默认情况下是由模组自动回复；如果需要由MCU回复，则需要使用AT+MIPLCONFIG=3,0禁止模组自动回复。注意该配置必须在创建通信套件之前。
使用AT+MIPLCONFIG命令配置的参数都是不保存在模组里的。
  DM平台接入
DM平台的IP地址是由域名解析得到的，域名解析服务器地址为208.67.222.222，如果该IP地址不可达则会域名解析失败。 如果该IP不可达，则域名解析至少需要花费5分钟时间才能结束返回。解析失败则使用默认IP地址。
DM接入相关信息默认是上报到我司账号，如果需要使用客户账号则需要使用AT+DMPCONFIG配置，且重启生效；
BC35-G和BC28的DM接入更新周期默认是86400秒，BC95(R2.0) 更新周期默认是900秒，如果需要修改请使用AT+DMPCONFIG指令配置，重启生效；

## Slide 24
上海市徐汇区虹梅路1801号宏业大厦7楼 邮编：200233
Tel: +86-21-5108 6236 Email: info@quectel.com
Website: www.quectel.com
谢 谢
www.quectel.com
移远微信公众号

## Slide 25
www.quectel.com