## Slide 1: MTK2625 Platform Training
August, 2018
www.quectel.com
IoT
LTE
3G
2G
GNSS

## Slide 2
Build a Smarter World
Internet of Things

## Slide 3: Project Overview

## Slide 4: Project Overview(1)

## Slide 5: Version Overview
Next Baseline：1.7.1

## Slide 6: Version Overview (1)
Next Baseline: 1.10.0

## Slide 7: Functional Overview（MP）

## Slide 8: Functional Overview（Develop）

## Slide 9: Log抓取常见问题
不要随意切换CONNL口，除非能保证切换后，当前的硬件设计有方法切回来
使用USB抓取log，能降低丢log的概率，USB的速率比UART高
如果涉及到休眠场景问题分析，请使用UART抓取log，USB供电情况下，模组无法进休眠
Genie工具，MTK会定期更新，请密切关注工具版本的更新，并及时同步到客户
如果是网络问题，请保证HSL log也同时抓取
不要把emmi,uls,connl口设置到同一个口，且UART抓取log的波特率设置成921600
重点关注工具的如下几个功能
1) Customer Logger
2) AT Command Logger
3) RRC Decoder
4) Trigger UE Assert
5) Virtual AT

## Slide 10: TE-B 图示

## Slide 11: TE-B 接口说明

## Slide 12: Genie 端口配置

## Slide 13: PC 端口映射
AT+EPORT=1,emmi,2
AT+EPORT=3,2,12
AT+EPORT=1,uls,1
AT+EPORT=3,2,12

## Slide 14: GKI & HSL

## Slide 15: AT Command Logger

## Slide 16: RRC Decoder

## Slide 17: Wireshark

## Slide 18: Virtual AT

## Slide 19: CoreDUMP

## Slide 20: CoreDUMP txt

## Slide 21: 版本升级常见问题
客户端烧录版本禁止使用MTK FLASHTOOL工具，请统一发放QFLASH 4.11以上版本
如果需要向研发提供4M的FLASH，建议FAE去客户那里手动获取，不要把FLASHTOOL直接丢给客户
启动下载后，如果模组首次上电，需要拉低powerkey，如果已经上电运行，直接按reset复位即可
升级包路径需要是英文，不能包含中文或者特殊字符
升级包路径需要包含BC26/BC20关键字样，提示工具当前下载的模组型号。

## Slide 22: FlashTool Readback

## Slide 23: 休眠常见问题
模块在逻辑上分为两部分，AP 和Modem两部分,当AP和modem都进休眠的时候，系统才会进入低功耗状态
目前模组有三种状态，Active/Light Sleep/Deep Sleep，建议MCU在做业务的时候执行AT+QSCLK=0，防止模组进入休眠影响串口的正常交互，待业务完成后，执行AT+QSCLK=1允许模组再次进入休眠，AT+SM的命令不要建议客户使用
PSM和deep sleep是两个不同的概念，PSM是modem的行为，deep sleep是芯片的低功耗表现
AT+SM=STATUS命令可以用来查看当前哪些sleep handle lock住了系统
ND/NH/NE/NF/66NB A07版本支持用户自定义配置AT lock的时间(可以通过AT+QRELLOCK强制释放)
ND/NH/NE/NF/66NB A07版本支持用户打开和关闭ENTER DEEP SLEEP URC的上报
Powerkey一直拉低无法进休眠，并且会有漏电, 漏电电流是电池电压除以40K. 如: 电池电压是3.2V, 漏电在80uA.

## Slide 24: Power Mode

## Slide 25: SW Power Mode Control

## Slide 26: SW Power Mode Control

## Slide 27: Power Mode Description

## Slide 28: System Lock Check

## Slide 29: AT+QCFG

## Slide 30: 唤醒常见问题
统一使用PSM_EINT去唤醒模组，下降沿唤醒模组
OpenCPU中可以通过rtc timer唤醒模组
唤醒和重启的区别是是否有RDY上报
Powerkey唤醒模组机制仍然保留
模组唤醒后，发送上行数据，modem才能退出PSM态
休眠唤醒系统自动lock的时间在ND/NH/NE/NF/66NB A07版本后支持命令可配置
唤醒的类型可以在HSL log中查看

## Slide 31: Deep Sleep Wakeup

## Slide 32: Light Sleep Wakeup

## Slide 33: AT+QCFG

## Slide 34: 开机唤醒原因整理

## Slide 35: 开机唤醒原因整理

## Slide 36: 开机唤醒原因整理

## Slide 37: 平台其他常见问题说明
RI功能是当URC上报时，拉低120ms，并同步串口输出URC，默认电平可以命令配置
NETLIGHT功能默认关，需要使用命令开启，当前不建议客户使用
关机命令底层会执行切CFUN的操作，建议客户再执行关机前，先执行CFUN操作，再去关机，防止关机命令返回OK后很久无法关机的情况
A06/BC26NBA07版本存在一个问题，关机后，模组还是有可能被RTC timer和PSM_EINT唤醒，再A07版本修复
建议的断电逻辑是切CFUN后，等待模组进入deep sleep(AT+QRELLOCK)，再去断电
建议客户通过监控VDD_EXT电压来防止模组异常唤醒进入休眠异常
建议客户MCU增加模组异常重启行为的监控
波特率RX容限测试结果
BROMLOG的说明

## Slide 38: AT+QCFG

## Slide 39: RI/URC

## Slide 40: AT+QPOWD/Detach

## Slide 41: BROM LOG
F1: 0000 0000
V0: 0000 0000 [0001]
00: 0006 000C
01: 0000 0000
U0: 0000 0001 [0000]
T0: 0000 00B4
Leaving the BROM
固定115200波特率输出，只在UART0口输出，无法取消

## Slide 42: 波特率频偏

## Slide 43: 波特率频偏

## Slide 44: 波特率频偏

## Slide 45: 网络常见问题
常见网络异常cause排查
无网搜网流程
搜网流程说明
默认承载PDN和APN的配置
自动PDN激活开关（PPP拨号）
PSM/eDRX相关命令介绍
休眠常见问题说明
实网信号评估参考建议

## Slide 46: 常见网络异常cause排查

## Slide 47: 无网搜网流程

## Slide 48: 搜网流程说明

## Slide 49: 默认承载APN和PDN TYPE配置
其他多路场景，请参考QGACT配置激活多路承载

## Slide 50: 自动PDN激活开关
PPP拨号前，请disable autopdn功能

## Slide 51: PSM/eDRX命令
请求命令，AT+CPSMS AT+CEDRXS
查询实际生效的设置：AT+CEREG=5/AT+CEREG?/AT+CEDRXRDP
AT+CEREG?查询出来的T3412为extended T3412
AT+QNBIOTEVENT=1,1用于开启PSM URC上报

## Slide 52: 休眠常见问题说明
Enter PSM不代表模组进deep Sleep
唤醒之后，发送上行业务才会有 Exit PSM上报
连接态到idle态中间有一个不活动定时器，可以通过AT+QNBIOTRAI控制是否立即释放RRC进idle

## Slide 53: 实网信号评估参考

## Slide 54: 电信IoT平台常见问题
需要保证数据业务再获取到IP地址之后进行(+IP: xx.xx.xx.xx)
目前不支持DTLS和BootStrap,后期支持
Lifetime默认86400，NCA07之后，支持lifetime可配置
CON数据底层会重传6次，时长128s，后面会支持重传间隔和重传次数可配置
Deepsleep唤醒后会自动上行一包UPDATE，NCA07之后，可配置关闭
要注意自动唤醒后update fail的情况处理
后面支持手动动态更新lifetime以及平台远程更新lifetime

## Slide 55: LWM2M Introduction

## Slide 56: LWM2M Specs
https://www.omaspecworks.org/what-is-oma-specworks/iot/lightweight-m2m-lwm2m/

## Slide 57: OC/华为云

## Slide 58: IOT 架构图

## Slide 59: 电信物联网平台分类

## Slide 60: AEP平台
客户调试的多不多？建议使用OC命令对接

## Slide 61: TCP/UDP常见问题
需要保证数据业务再获取到IP地址之后进行(+IP: xx.xx.xx.xx)
目前只支持TCP/UDP Client
IPV6客户使用的需求调查
TCP链路OPEN之后，模组无法进deepsleep，Close之后，可以进入
Data Mode下避免无效的长时间等待
Buffer模式下最大能存储20个节点，每个节点分配512B，目前单包最大支持读取512B
Buffer模式下只有当buffer读空后，才会有新的URC吐出来
直吐模式下行最大1300B
QPING目前不支持IPV6，可以使用PING命令
DNS域名配置
暂不支持加密
电信卡可能的限制

## Slide 62: DNS域名配置(ePCO)

## Slide 63: DNS域名默认配置

## Slide 64: DNS域手动配置

## Slide 65: 时间同步

## Slide 66: OneNET平台常见问题
需要保证数据业务再获取到IP地址之后进行(+IP: xx.xx.xx.xx)
支持bootstrap，AT+MIPLCONFIG配置IP和bsmode要在创建套件之前配置才能生效
如果平台没有下发observe或者discover，看看是否是平台的自动订阅或者自动发现资源没有打开
对于平台下发的observe和discover回复要在10s内响应
每隔一段时间都需要先notify一包数据才能收到平台下发的数据
当前不支持DTLS
CON数据底层重传6次，时长128s，后面会支持重传间隔和重传次数可配置
deep sleep唤醒后会上报URC：+MIPLEVENT: 0,4
暂不支持ONENET平台的DFOTA升级
暂不支持自动回复observe功能

## Slide 67: OneNET平台结构图

## Slide 68: MQTT常见问题
需要保证数据业务再获取到IP地址之后进行(+IP: xx.xx.xx.xx)
MQTT 心跳包设置
MQTT 重传间隔和重传次数设置
暂不支持加密
上行PUB最大长度700B，数据模式最大1024B
下行最大1300B
电信卡可能的限制
支持3.1和3.1.1版本
连接腾讯云平台时，密码生成规则使用hmacsha1加密方式，不能使用hmacsha256

## Slide 69: 重传次数和重传间隔设置

## Slide 70: 心跳包设置

## Slide 71: 需求调查
目前客户用的较多的服务器有哪些？
内部压测目前只再mosiquito和阿里云上测试

## Slide 72: DFOTA常见问题
目前支持HTTP DFOTA/电信IOT平台FOTA，不支持HTTPS
支持电信IOT平台MCU升级
不建议跨基线直接DFOTA
DFOTA最大空间700KB
HTTP DFOTA支持断点续传
DFOTA过程中注意波特率需要设定为固定波特率，否则升级后结果URC可能会收不到造成误判
DFOTA过程中禁止断电操作
内核做包需要提交申请，OpenCPU做包可以直接登陆http://dfota.quectel.com:8081

## Slide 73: HTTP DFOTA

## Slide 74: IOT DFOTA
升级请使用电信卡

## Slide 75: 测试指导

## Slide 76: 感谢
https://www.wjx.cn/jq/44769897.aspx

## Slide 77
Office # 501, Building 13, No. 99 Tianzhou Road, Shanghai, China 200233
Tel: +86-21-5108 6236 Fax: +86-21-5445 3668 Email: info@quectel.com
August, 2018
Thank you!
www.quectel.com
IoT
LTE
3G
2G
GNSS